Manuale centurione  M

Il metaldetector  in questione  è un piccolo e leggerissimo cercametalli dal costo accessibile a tutti che senza alcuna pretesa  vi permetterà di conoscere il mondo  della ricerca e  impratichirvi con i comandi  tipici di questi strumenti elettronici. Non è nemmeno paragonabile   agli strumenti  professionali ,  ma  è un enter  level molto carino e funzionale.

Presupponiamo dunque di  descrivere  il funzionamento  del metal  a novizi-cercatori .

Il metaldetector cerca i metalli e a parità di massa e forma  le risposte  ricevute dal vostro strumento in ordine di potenza di segnale saranno : argento , rame , leghe  di rame , alluminio  , zinco, oro , piombo, stagnole , ferro.

Accendere  lo strumento  ruotando il potenziometro “disc” il senso  antiorario

Ora  bisogna  settare le impostazioni .

Acceso lo strumento regoliamo la sensibilità tramite  il potenziometro  di  destra “SENS” .la sensibilità è quanto volete che il vostro metal sia performante  perciò il consiglio è di cercare al massimo (MAX …. tutto in senso orario), ma se  durante la ricerca vi accorgete che ci sono troppi disturbi  abbassatela un poco  per volta . cosa sono i disturbi? … ve ne accorgerete  quando il metal suonerà di continuo   con falsi segnali . a cosa sono dovuti?  A tanti fattori ,dalla conformazione  del terreno  alla presenza di Sali disciolti in esso  ,all’ umidità , a disturbi elettromagnetici di vario genere.

la discriminazione .  ora l’impostazione  riguarda  cosa vogliamo  che  il metal rilevi e su cosa invece  preferiamo non produca risposte . Questa  impostazione   è molto delicata  . regolata  al minimo “1” il metal sente tutto  dal ferro al rame ma questo spesso potrebbe portare a rilevare troppi segnali , i più dei  quali  non sono altro che  inutili disturbi come  chiodini  o pezzetti di fil di ferro .  il livello ottimale   è tra  4 e 5  , valori più bassi  solo su terreni puliti , più alti  solo se  si  ha poca voglia di  scavare  oggetti piccoli  ma solo militaria di  dimensioni  rilevanti.

I tasti “ALL” e”DISC” permettono di passare  in modo immediato da una ricerca  con discriminazione  ad una  all metal (che cerca tutti i metalli) senza  intervenire   sul potenziometro “DISC”

Osservazioni  ulteriori.

“target” è il tasto centrale del pinpoint , cioè la funzione  che permette  di  centrare  il segnale .Individuato un oggetto durante la ricerca premere  “TARGET” e  fermarsi  dove  il suono risulta essere  più  alto …. L’oggetto sarà esattamente  al centro della piastra.

Il metal è un monotono perciò è importante  settare correttamente   la discriminazione  per  non scavare  troppo ferro

la lancetta  purtroppo non indica  il metallo individuato  , ma con un attimo di esperienza  durante  il pinpoint  potrete  capire  la profondità in base   al movimento della lancetta  … segnale  forte = oggetto vicino = lancetta fondoscala … e viceversa  ad un segnale  debole  di un oggetto lontano  la lancetta si fermerà prima.

Queste  sono le  nozioni di base  … l’esperienza  e la passione  vi faranno  conoscere  e apprezzare  il vostro piccolo  compagno di ricerche